电子实验实训室安全操作规程

- 学生必须在管理员允许的情况下，方可进入实验实训室操作。

- 要严格遵守实验实训安全操作规程，自觉服从管理，确保人身和设备安全。

- 实验实训室内不得大声喧哗，保持良好的教学秩序。

- 不得擅自拨弄实验室中的电源开关、操作台上的开关，不涉及本堂课的仪器仪表不准擅自操作。

- 防止勿将实验实训台的电源、信号源输出端与地（⊥）短接，以免造成电路故障。

- 在更换接线时，应断开电源，只有在确保接线无误后方可接通电源。

- 如遇触电事故，应首先切断电源（注意绝缘操作）；如遇其它意外事故发生，应保持冷静，听从教师指挥处理，并逐级上报。

- 实验实训结束后应及时做好实验器材的归位和室内的卫生工作，切断总电源，关好门窗，管理员检查合格后方可离开。

- 管理员要如实记载实验实训过程中相关的内容，并对损坏的仪表设备作出赔偿处理决定。

- 如果实验实训台长期未通电使用，在实验实训前先通电十分钟预热，再检查按一次漏电保护按钮是否有效。